## Slide 1
责
人
人
有
全
消
防
安
汇报人：xiazaii

## Slide 2
火灾的基本知识
The user can demonstrate on projector or computer
常用灭火方法和预防火灾的注意事项
The user can demonstrate on projector or computer
目 录
COMPANY
火灾扑救
The user can demonstrate on projector or computer
火灾应急救护知识
The user can demonstrate on projector or computer

## Slide 3
第一部分
火灾的基本知识

## Slide 4
火灾的分类
根据国家的标准GB4968-86《火灾分类》的规定火灾分为A、B、C、D四类。
A 类火灾：
指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质，在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材。棉、毛、麻、纸张等类型火灾。

## Slide 5
火灾的分类
根据国家的标准GB4968-86《火灾分类》的规定火灾分为A、B、C、D四类。
B 类火灾：
指液体火灾和可熔化的固体物质灭火。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醚、醛、酮等水溶性液体及可熔化的沥青、石蜡、天然石油等火灾。

## Slide 6
火灾的分类
根据国家的标准GB4968-86《火灾分类》的规定火灾分为A、B、C、D四类。
C 类火灾：
指气体火灾如煤气，天然气，甲烷，乙烷，丙烷,氢气火灾及液化石油气等火灾。

## Slide 7
火灾的分类
根据国家的标准GB4968-86《火灾分类》的规定火灾分为A、B、C、D四类。
D 类火灾：
指金属火灾：如钾，钠，镁，钛，锂，锆,铝镁合金等火灾。 另外还有带电火灾 指带电物体燃烧的火灾。

## Slide 8
第二部分
常用灭火方法和预防火灾的注意事项

## Slide 9
冷却法是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上，以降低燃烧的温度于燃点之下，使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上，使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。 冷却法是灭火的一种主要方法，常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应，因此这种方法属于物理灭火方法。
常用灭火方法
冷却法

## Slide 10
常用灭火方法
窒息法
窒息法是阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法包括：
用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物；喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物；
用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；密闭起火建筑、设备和孔洞；
把不燃的气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气、四氯化碳等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。

## Slide 11
常用灭火方法
隔离法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开，中断可燃物质的供给，使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有：
隔离法
把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走；关闭可燃气体、液体管道的阀门，以减少和阻止可燃物质进入燃烧区；
设法阻拦流散的易燃、可燃液体；拆除与火源相毗连的易燃建筑物，形成防止火势蔓延的空间地带。

## Slide 12
常用灭火方法
化学抑制法
化学抑制法是指使灭火剂参与到燃烧反应过程中去，使燃烧过程中产生游离基消失，而形成稳定分子或低活性的游离基，使燃烧反应因缺少游离基而停止。

## Slide 13
第三部分
火灾扑救

## Slide 14
常见火灾扑救方法
1、电器起火应迅速拔下电源插头，切断电源，防止灭火时触电伤亡；用棉被、毛毯等不透气的物品将电器包裹起来，隔绝空气；用灭火器灭火，灭火时，灭火剂不应直接射向荧光屏等部位，防止热胀冷缩引起爆炸。

## Slide 15
2、一般起火可用灭火器直接向火源喷射；或将水倒在正燃烧的物品上，或盖上毯子后再浇一些水，火扑灭后，仍要多浇水，使其冷却，防止复燃。
常见火灾扑救方法

## Slide 16
3、固定办公家具等着火---发现固定办公家具等起火，应迅速将旁边的可燃、易燃物品移开，如果备有灭火器，可即拿起灭火器，向着火家具喷射。如果没有灭火器，可用水桶，水盆等盛水扑救，争取时间，把火消灭在萌芽状态。
常见火灾扑救方法

## Slide 17
5、汽油煤气着火---迅速关掉阀门，立即用灭火器灭火。没有灭火器时，或用沙土扑救，或把毛毯浸湿，覆盖在着火物体上，但千万不能向其浇水，否则会使浮在水面上的油继续燃烧，并随着水到处蔓延，扩大燃烧面积，危及周围安全。
常见火灾扑救方法

## Slide 18
第四部分
火灾应急救护知识

## Slide 19
火灾急救措施及步骤
我国是一个灾害频发的国家。长期以来，由于忽视对国民的防灾教育，在公众聚集场所，当发生地震、火灾、建筑物坍塌等事故时如何避险、如何实施人员救助等，都缺乏应有的教育指导。下面就是学习啦小编为大家整理的火灾急救措施及步骤相关资料，供大家参考。

## Slide 20
火灾急救措施及步骤一：
先重点，后一般。重要物资和一般物资相比，保护和抢救重要物资;火势蔓延猛烈方面和其他方面相比，控制火势蔓延的方面是重点。
正确使用灭火器材;水是最常用的灭火剂，取用方便，资源丰富，但要注意水不能用于扑救带电设备的火灾。
先控制，后消灭。对于不可能立即扑灭的火灾，要先控制火势，具备灭火条件时再展开全面进攻，一举消灭。
救人重于救火。灭火的目的是为了打开救人通道，使被困人员得到救援。

## Slide 21
火灾急救措施及步骤二：
进行物资疏散时应将参加疏散的员工编成组，指定负责人首先疏散通道，其次疏散物资，疏散的物资应堆放在上风向的安全地带，不得堵塞通道，并要派人看护。
正确使用灭火器材;水是最常用的灭或剂，取用方便，资源丰富，但要注意水不能用于扑救带电设备的火灾。
酸碱灭火器：倒过来稍加摇动或打开开关，药剂喷出;适合扑救油类火灾。
泡沫灭火器：把灭火器筒身倒过来：适用扑救木材、棉花、纸张等火灾，不能扑救电气、油类火灾。
二氧化碳灭火器：一手拿好喇叭筒对准火源，另一手打开开关既可;适用扑救贵重仪器和设备，不能扑救金属钾、钠、镁、铝等物质的火灾。

## Slide 22
责
人
人
有
全
消
防
安
汇报人：xiazaii