## Slide 1
老师：xippt
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
第二节 酸碱中和滴定
第三章 水溶液中的离子平衡
人教版高中化学选修4（高二）

## Slide 2
学习目标
1.掌握一种新的定量测定方法—中和滴定原理和方法。
2.指示剂的选择。
3.了解实验数据处理的方法和重要性。

## Slide 3
已知浓度的溶液——标准液
未知浓度的溶液——待测液
1、定义：酸碱中和滴定是用已知浓度的酸（或碱）来测定未知浓度的碱(或酸)的实验方法。
一、酸碱中和滴定

## Slide 4
当酸和碱恰好中和时，n（H+)=n(OH-)
对于一元酸与一元碱反应时：
c酸V酸=c碱V碱
2、酸碱中和滴定的原理
即：c(标)·V(标) = c(待)·V(待)
c(待)＝
c(标)·V(标)
V(待)
中和滴定以酸碱中和反应为基础，H+ + OH- = H2O
一、酸碱中和滴定

## Slide 5
3、关键
①准确测出参加反应的两种溶液的体积。
②准确判断中和反应是否恰好进行完全。
如何准确量取一定体积的未知浓度的溶液？
如何测出所消耗标准溶液的体积？
一、酸碱中和滴定

## Slide 6
4．仪器及其使用
(1)仪器：酸式滴定管、
碱式滴定管、铁架台、
滴定管夹、锥形瓶、烧杯。
一、酸碱中和滴定

## Slide 7
酸式滴定管
碱式滴定管
酸式—盛装酸性、中性、氧化性溶液
碱式—盛装碱性、中性、非氧化性溶液
(2)主要仪器—滴定管
注
意
一、酸碱中和滴定

## Slide 8
(2)滴定管的构造
①滴定管上标有： 、 、 ；
温度
刻度
容积
全部盛满溶液时，体积_____所标容积。
多于
②滴定管的最小刻度为 , 允许估计至 , 因此读数的精确度为 mL.
0.1mL
0.01
0.01
一、酸碱中和滴定

## Slide 9
滴定管的刻度特点和读数方法
①0刻度在上方
②精密度：0.01ml，所以读数时要 读到小数点后两位。
③实际滴出的溶液体积
=滴定后的读数-滴定前的读数
0刻度处
25ml刻
度处
25ml酸式滴定管
一、酸碱中和滴定

## Slide 10
玻璃塞
玻璃球
橡皮管
标注：规格、温度
思考1：酸式滴定管与碱式滴定管有哪些差异？分析如此设计的原因？
思考2：如何选择仪器量取高锰酸钾、盐酸、碳酸钠、四氯化碳、溴水、氯化铵溶液？
思考3：量筒与滴定管有哪些差异？
一、酸碱中和滴定

## Slide 11
酸式滴定管和碱式滴定管的区别和使用方法
注意：
酸式滴定管不能用于装碱性溶液（会粘结活塞SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O）；
碱式滴定管不能用于装酸性溶液或强氧化性的溶液(会腐蚀橡胶管）。
一、酸碱中和滴定

## Slide 12
(3)滴定管的使用
①查漏：活塞是否转动灵活，橡皮管是否弹性良好，加水后观察是否漏水
②洗涤：用蒸馏水洗
③润洗：用待装液洗
④ 装液：注入待装液，使液面位于“0”以上2~3cm 处
⑤排气泡：酸式—放液，碱式—尖嘴向上倾斜放液
⑥调液面：使液面处在“0”或“0”以下某一刻度
⑦读数：待液面稳定1min左右再读数
一、酸碱中和滴定

## Slide 13
5．试剂
(1)标准液
(2)待测液
(3)指示剂
①酸、碱中和滴定中通常用甲基橙或酚酞作指示剂，一般不用石蕊试液。
②中和反应恰好完全反应时溶液的pH应在指示剂的变色范围之内。
一、酸碱中和滴定

## Slide 14
6．终点的确定
(2)指示剂的选择原则
①指示剂的pH变色范围尽可能接近中和时的pH
②颜色变化明显（因此不可用石蕊）
(1)常用指示剂的变色范围
红色
蓝色
黄色
碱色
无色
红色
红色
酸色
8.2
5.0
3.1
pH
10.0
浅红色
酚 酞
8.0
紫色
石 蕊
4.4
橙色
甲基橙
pH
中间色
酚酞 甲基橙
(3)常用中和滴定指示剂
一、酸碱中和滴定

## Slide 15
“0”或“0”刻度以下
7．操作(以标准盐酸滴定待测NaOH溶液为例)
(1)准备工作
①滴定管的检漏。
②洗涤：分别取酸式滴定管和碱式滴定管各一支，用蒸馏水洗涤2～3次，再用标准酸液和待测碱液各润洗2～3次，润洗液必须从滴定管下端排出。
③装液：向碱式滴定管中装入待测NaOH溶液，排气泡，调整液面至 ，记录读数，放出一定体积NaOH溶液于洗净的锥形瓶中，以同样步骤将标准盐酸注入酸式滴定管，调整液面并记录。
一、酸碱中和滴定

## Slide 16
控制活塞
摇动锥形瓶
颜色变化
成股流下
刚好使指示剂变色
(2)滴定操作：在锥形瓶的待测溶液中滴加2～3滴酚酞试液，开始滴定。左手 ，右手 ，两眼注视锥形瓶内溶液 。
①滴定速率：先快后慢，逐滴加入，不能 。
②终点的判断：当滴入最后一滴， ，且半分钟内不褪色，即到终点，读数并记录。
(3)数据处理：为减小误差，滴定时，要求重复实验2～3次，求平均值。
一、酸碱中和滴定

## Slide 17
滴定前仰视，滴定后俯视
滴定前
滴定后
读出值
实际值
滴定前俯视，滴定后仰视
滴定前
滴定后
读出值
实际值
一、酸碱中和滴定

## Slide 18
操作方法 | 误差分析
1.盛待测液的滴定管未用待测液润洗 | 
2.盛标准液的滴定管未用标准液润洗 | 
3.锥形瓶使用前用待测液润洗 | 
4.滴定前滴定管尖嘴有气泡，完毕气泡消失 | 
5.滴定前仰视读数 | 
6.滴定后俯视读数 | 
7.滴定结束，尖嘴处悬挂一滴液体未滴下 | 
8.滴定结束时，一滴标准液附在瓶壁未流下 | 
9.锥形瓶摇动时部分液体溅出 | 
10.滴定前锥形瓶未干燥 | 
V标偏小
c待偏低
V标偏大
c待偏高
V标偏大
c待偏高
V标偏小
c待偏低
c待偏低
V标偏小
V标偏大
c待偏高
V标偏小
c待偏低
c待无影响
V标不变
V标偏大
c待偏高
C待= —————
C标. V标
V标
V标偏大
c待偏高
一、酸碱中和滴定

## Slide 19
在使用酚酞做指示剂时，达到粉红色（pH在8.2～10.0）即认为是滴定终点，在使用甲基橙做指示剂时，达到橙色（pH在3.1～4.4）即为滴定终点，我们都知道打到滴定终点时pH=7，那为什么还可以选酚酞和甲基橙做滴定终点的指示剂呢？
思考：

## Slide 20
甲基橙
3.1 4.4
8.2 10.0
酚 酞
红 橙 黄
无色 粉红 红
pH=7恰好完全反应
常用酸碱指示剂 的变色范围

## Slide 21
1．若量程为50 mL的滴定管，从中放出25 mL液体，滴定管中还剩25 mL液体吗？
大于25 mL。
思考与练习

## Slide 22
2．下列实验操作不会引起误差的是( )
A．酸碱中和滴定时，用待测液润洗锥形瓶
B．酸碱中和滴定时，用冲洗干净的滴定管盛装标准溶液
C．用NaOH标准溶液测定未知浓度的盐酸时，选用酚酞作指示剂，实验时不小心多加了几滴指示剂
D．用标准盐酸测定未知浓度NaOH溶液结束实验时，酸式滴定管尖嘴部分有气泡，开始实验时无气泡
思考与练习

## Slide 23
【解析】 A项锥形瓶一定不要用待测液润洗，否则使待测液的量偏大，消耗标准液的体积偏大，从而使所测浓度偏大。B项冲洗干净的滴定管无论是盛装标准溶液，还是量取待测溶液，都必须用待装溶液润洗2～3次，否则会使标准溶液或待测溶液比原来溶液的浓度偏小，影响结果。C项在滴定过程中，指示剂略多加了几滴，一般不影响实验结果，因为指示剂不会改变反应过程中酸和碱的物质的量。D项开始实验时酸式滴定管中无气泡，结束实验时有气泡，会导致所读取的V(HCl)偏小，依据V(HCl)·c(HCl)＝V(NaOH)·c(NaOH)，所测的c(NaOH)偏小。
【答案】 C
思考与练习

## Slide 24
3．下面是一段关于酸碱中和实验操作的叙述：
①取一锥形瓶，用待测NaOH溶液润洗两次
②在锥形瓶中加入25 mL待测NaOH溶液
③加入几滴石蕊试液作指示剂
④取一支酸式滴定管，洗涤干净
⑤直接往酸式滴定管中注入标准酸溶液，进行滴定
⑥左手旋转滴定管的玻璃活塞，右手不停摇动锥形瓶
⑦两眼注视着滴定管内盐酸溶液液面下降，直至滴定终点。文中所述操作有错误的序号为 ( )
A．④⑥⑦ B．①⑤⑥⑦
C．③⑤⑦ D．①③⑤⑦
思考与练习

## Slide 25
感谢您下载xippt平台上提供的PPT作品，为了您和xippt以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！xippt将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
1. 在xippt出售的PPT模板是免版税类(RF:
Royalty-Free)正版受《中国人民共和国著作法》和《世界版权公约》的保护，作品的所有权、版权和著作权归xippt所有,您下载的是PPT模板素材的使用权。
2. 不得将xippt的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售,或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。
版权声明

## Slide 26
【解析】 锥形瓶不用待测液润洗，①错；③石蕊变色不明显，不易观察颜色，在酸碱中和滴定时不用石蕊试液作指示剂，③错；滴定管使用前要润洗，⑤错；滴定过程中眼睛观察锥形瓶中溶液颜色变化，⑦错。
【答案】 D
思考与练习

## Slide 27
老师：xippt
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
感谢各位的仔细聆听
第三章 水溶液中的离子平衡
人教版高中化学选修4（高二）