## Slide 1
讲解人：xippt 时间：2020.5.20
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
第1节 电能 电功
第十八章 电功率
人教版九年级物理（初中）

## Slide 2
课堂导入
问题：生活中利用的多而且方便的，是哪一种形式的能？
家里的电饭锅、电热水壶都消耗电能
上学骑电动车也用电能
上课用的投影仪，得依靠电能工作
电能确实是利用方便又广泛的能，我们用的电能来自哪里呢？

## Slide 3
1.电能的来源
各种各样的发电厂和电池，把不同形式的能转化为电能，供人们使用。
火电厂
化学能转化成电能
风力发电站
风能转化成电能
太阳能发电站
太阳能转化成电能
一、电能

## Slide 4
各类用电器，在生产生活中把电能转化成其他形式的能
电能转化成内能
电能转化为机械能
电能转化成光能和内能
2.电能的利用

## Slide 5
电能的国际单位：焦耳（J）
生活中的电能单位：千瓦时，符号是 kW·h, 俗称 “度”
他们之间的换算关系是：1kW·h=1×103W ×3600s=3.6 ×106J
你知道家里一个月要交多少电费吗?供电部门怎样来确定用户所用的电量的?
想一想
3．电能的单位

## Slide 6
（1）电能表：用来测量用电器在一段时间内消耗电能的仪表
1.认识电能表
IC卡式电能表
电子式电能表
机械式电能表
二、电能的计量

## Slide 7
① .220V: 表示该电能表在220 V的电路中使用；
② .5A: 这个电能表的标定电流为5A；
③.(10A): 通过电能表的电流在短时间应用时允许大些，但不能超过10A；
④. 50Hz: 这个电能表在50赫兹的交流电路中使用；
⑤ . 720r/KW.h: 电能表的铝盘转过720转时，接在电路里的用电器消耗的电能是1kW·h ；
⑥ .3200imp/(Kw·h):电能表上的指示灯闪烁3200次，接在电路里的用电器消耗的电能是1kW·h.
（2）. 电能表上个参数的含义

## Slide 8
本周用电：
  823.3kw.h-781.5kw.h=41.8kw.h
①.数字表盘有5位数字，最后一位红框里表示小数位。
②.读数方法：一段时间电能表计数器前后两次读数差，就是这段时间用去的电能。
如：某电能表在一周内的示数变化为：
（3）. 电能表的读数

## Slide 9
①.观察电能表表盘上前后两次的示数，它们的示数差即是所求的电能值.
例如：某电能表的表盘上标有“3000R/KWh”字样，现只让一台40英寸彩电工作，发现一段时间内转盘转了20R，则这段时间内，电视机消耗了多少电能？
②.测出一定时间内电能表上转盘的转数，再算出电能值.
（4）通过电能表求用电器消耗的电能

## Slide 10
1．概念：电流通过用电器所做的功叫电功
2．电功的实质：电流做功的过程就是电能转化为其他形式能的过程。根据能量守恒定律，电流做了多少功，就消耗了多少电能，就产生了相应数量的其它形式的能。
3．电功的单位
和电能的单位一样：焦耳（J）、千瓦时（度）
1kW·h=1度=3.6 ×106J
三、电功

## Slide 11
4.探究影响电流做功的因素
探究方法： ①.控制变量法；
②.转换法： 把比较电流做功的多少，转换为小灯泡亮度的比较
（1）探究电功跟电压的关系
保持电流和通电时间不变，改变电压。
把甲乙两个 规格的灯泡串联，保证 相等，闭合开关，观察两个电灯的 和两个电压表的示数。
不同
电流
亮度
三、电功

## Slide 12
实验结论：在电流、通电时间相同的情况下，电压越大，电流做的功越多。
（2）探究电功跟电流的关系
保持电压和通电时间不变，改变电流。
把甲乙两个 规格的灯泡并联，保证 相等，闭合开关，观察两个电灯的 和两个电流表的示数。
不同
电压
亮度
三、电功

## Slide 13
结论：在电压、通电时间相同的情况下，电流越大，电流做的功越多。
根据实际，不难想出：同一个灯泡，工作时间越长，消耗电能越多，电流做功越多。
结论：在电压、电流相同的情况下，通电时间越长，电流做的功越多。
（3）探究电功跟时间的关系
三、电功

## Slide 14
研究表明：
电流所做的功跟电路两端的电压、电路中的电流和通电时间成正比。
即：电功等于电压、电流和通电时间的乘积。
（4）.公式表示：
W=UIt
①.电路的同一性:W、U、I、t 四个物理量必须是同一个导体上的四个物理量
②单位的统一性:W、U、I、t 的单位必须分别是J、V、A、s，
1J＝1V×1A×1S
三、电功

## Slide 15
本堂重点：电能的各种来源和对应的能量转化，电能表的使用.
本堂难点：电能的单位、电功的概念，能利用电能表做简单的计算.
课堂小结

## Slide 16
(2019 成都市）我们的生产与生活总离不开能量及其转化。下列说法正确的是（ ）
A.提高能量利用中的转化效率是节能问题的核心
B.全自动洗衣机工作时.电能全部转化为机械能
C.吊装码头上，只要货物受到的合力为0,它的能量就不变
D.用燃气灶烧水，只要调大火力,燃气灶的加热效率就提高
C
典型例题

## Slide 17
感谢您下载xippt平台上提供的PPT作品，为了您和xippt以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！xippt将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
1. 在xippt出售的PPT模板是免版税类(RF:
Royalty-Free)正版受《中国人民共和国著作法》和《世界版权公约》的保护，作品的所有权、版权和著作权归xippt所有,您下载的是PPT模板素材的使用权。
2. 不得将xippt的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售,或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。
版权声明

## Slide 18
(2019 湖南省邵阳市)．李芳家的电子式电能表表盘上标有“3000imp/（kW•h）”的字样，其含义是电路每消耗lkW•h的电能，电能表上指示灯闪烁3000次。她把家中的其他用电器都与电源断开，仅让一个用电器工作3min，发现电能表指示灯闪烁了60次。该用电器在上述时间内消耗的电能为 kW•h。
0.02
典型例题

## Slide 19
讲解人：xippt 时间：2020.5.20
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
感谢各位的聆听
第十八章 电功率
人教版九年级物理（初中）