## Slide 1
讲解人：xippt 时间：2020.5.20
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
第4节 电动机
第二十章 电与磁
人教版九年级物理（初中）

## Slide 2
课堂导入
问题
玩具四驱车跑得很快，原因是装有一个转的很快的小电动机。
电动机
家中的洗衣机、电风扇、电动自行车等都是电动机来驱动的。
为什么给电动机通电,它就能转动呢?

## Slide 3
课堂活动
磁体通过磁场对小磁针有力的作用，奥斯特实验中，电流的磁场对磁针有力的作用。说明电流周围有磁场。
问题
磁体的磁场对电流的磁场是否有力的作用？
磁场
磁场

## Slide 4
一、磁场对通电导线的作用
实验探究
1.如图所示：把导线ab放在磁场里，接通电源，让电流通过导线ab,观察它的运动。
金属导轨
直导体
+
-

## Slide 5
实验现象：接通电源，导线ab向外运动。（图甲）
实验结论：通电导体在磁场中受到力的作用。
2.把电源的正负极对调后接入电路，使通过导线ab的电流方向与原来相反，观察导线ab的运动方向。（图乙）
实验结论：说明通电导体在磁场中受力的方向与电流方向有关。
实验现象 ：合上开关，导线ab向里运动，与刚才运动方向相反。
甲
乙
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 6
3.保持导线ab中的电流方向不变，但把蹄形磁体上下磁极调换一下，使磁场方向与原来相反，观察导线ab的运动方向。
丙
实验结论：表明通电导体在磁场中运动方向与磁感线方向有关。
实验现象：磁极调换后观察到导线ab的运动方向改变。
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 7
知识拓展：并不是所有的通电直导线在磁场中都受到力的作用，当通电直导线与磁感线方向平行时，此时通电的直导线不受力的作用。
实验表明：通电导线在磁场中受到力的作用，受力的方向跟电流的方向、磁场的方向都有关。
问题
如果把一个通电的线框放到磁场中，又会怎样运动？
当电流方向或磁场的方向一个改变时，通电导线受力的方向也会改变；若二者同时改变方向时，通电导线受力的方向不变。
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 8
演示实验
把线圈放在磁场中，接通电源，让电流通过，观察它的运动，并分析线框的受力情况。
通电线框在磁场中可以转过一个角度，但不能持续转动。
实验现象：
线圈为什么不能持续转动？
问题
从通电线圈的受力情况来分析
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 9
甲： 通电线圈在磁场中两边受力，但方向相反，发生顺时针转动。
乙：平衡位置：由于线圈上下两个边受力大小一样，方向却相反。由于惯性，线圈会越过平衡位置。
丙：线圈靠惯性越过平衡位置后，由于磁场力的作用阻碍线圈沿顺时针方向转动，线圈不能够持续转动下去。
线框的受力和运动情况分析
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 10
让线圈转起来
把一段粗漆包线绕成3cm×2cm的矩形线圈，漆包线在线圈的两端各伸出3cm。然后，用小刀刮两端引线的漆皮，左端全部刮掉，右端只刮上半周或下半周。
分析：线圈越过平衡位置后，右端接触到没有刮掉绝缘漆的部分，电路中没电流，不受力的作用，由于惯性，线圈继续转动。
这就是一台小小的电动机
把线圈放在支架上，线圈下放一块强磁铁。给线圈通电并用手轻推一下，线圈就会不停地转下去。
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 11
我有办法！
在“小小电动机”的实验中，采用刮去引线漆皮的办法来控制电路的通断，只有半周获得动力，如果不停止给线圈供电，有什么办法使线圈在后半周也获得动力，线圈将会更平稳、更有力地转动下去？
问题
如果在线圈越过平衡位置后，设法改变线圈中电流的方向，来改变线圈的转动方向，线圈就能沿原来方向继续转下去。
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 12
二、电动机的基本构造
定子（磁体）
换向器
1.转子：能够转动的部分。
2.定子：固定不动的部分。
3.换向器
(1) 两个铜制的彼此绝缘的半环E、F.
(2)换向器的作用：当线圈每转到平衡位置时，自动改变线圈中电流方向，从而实现了线圈的持续转动。
转子（线圈）
电刷（A、B）
4.直流电动机：
利用直流电源供电的电动机叫做直流电动机

## Slide 13
5.直流电动机的工作过程：
通电线圈在磁场中两边受力，发生顺时针转动。
线圈转到平衡位置，电刷接触到换向器中间绝缘部分，不受力，利用惯性转过平衡位置
线圈越过平衡位置后，利用换向器改变电流的方向，受力方向改变。仍然顺时针转动。
利用惯性转过平衡位置后，又改变了电流的方向和受力方向。
二、电动机的基本构造

## Slide 14
通电线圈在磁场中受力而转动。
6.电动机的原理：
8.电动机的优点：构造简单、控制方便、体积小、效率高，而且对环境污染很小。
  7.能量转化：把电能转化为机械能
  电动机是很多家电的核心部件
二、电动机的基本构造

## Slide 15
9.实际的电动机：
实际的电动机有多个线圈，每个线圈都接在一对换向片上，以保证每个线圈在转动过程中受力的方向都能使它朝同一方向转动。
实际的直流电动机的转子
定子
转子
二、电动机的基本构造

## Slide 16
思考：通电线圈在磁场中是根据什么原理转动起来的？
扬声器是怎么发声的
学校的操场上挂着扬声器（喇叭），收音机、电视机、音响中都有扬声器，每天我们都能听到扬声器发出的悠扬声音。那么，扬声器是怎样发出声音的呢？
二、电动机的基本构造

## Slide 17
1.作用：它是把电信号转变为声音信号的装置。
扬声器
2.结构：线圈、永久性磁体、锥形纸盆。
3.原理：扬声器的线圈中通入携带声音信息、时刻变化的电流，由于线圈中的电流方向是不断的变化，线圈就不断的来回振动，带动纸盆也不断地来回振动，于是扬声器就发出了声音。
二、电动机的基本构造

## Slide 18
课堂小结
本堂重点：磁场对通电导线的作用
本堂难点：了解直流电动机的工作原理，即电动机能够持续转动的原因。

## Slide 19
典例分析
考点一：电动机的工作原理
(2019 扬州）如图为直流电动机的工作原理图，分析正确的是（ ）
A. 改变磁场方向可以改变线圈转动的方向
B. 电动机通电后不转，一定是电路断路
C. 电动机工作过程中，消耗的电能全部转化为机械能
D. 线圈连续转动是靠电磁继电器来实现的
A

## Slide 20
（2019 成都A卷）如图所示的四个实验,反映电动机基本原理的是（ ）
D
典例分析

## Slide 21
考点二：磁场对通电导体的作用的应用
(2019 嘉兴)小明在科学拓展课上制作了一个简易喇叭（原理如图）。接通信号源后，电流的方向不断改变，导致线圈的磁极不断变化，通过吸引或排斥磁铁，带动纸盆振动。为改变纸盆振动幅度以调节喇叭响度，下列方法不可行的是（ ）
A．改变磁铁的磁极 B．改变电流的大小
C．改变磁铁磁性强弱 D．改变线圈的匝数
D
典例分析

## Slide 22
(2019 大连)下列设备中，与电动机工作原理相同的是（ ）
A．动圈式话筒
B．电磁继电器
C．发电机
D．扬声器
D
典例分析

## Slide 23
感谢您下载xippt平台上提供的PPT作品，为了您和xippt以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！xippt将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
1. 在xippt出售的PPT模板是免版税类(RF:
Royalty-Free)正版受《中国人民共和国著作法》和《世界版权公约》的保护，作品的所有权、版权和著作权归xippt所有,您下载的是PPT模板素材的使用权。
2. 不得将xippt的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售,或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。
版权声明

## Slide 24
讲解人：xippt 时间：2020.5.20
MENTAL HEALTH COUNSELING PPT
感谢各位的聆听
第二十章 电与磁
人教版九年级物理（初中）