第Ⅰ部分 商务文件 前言 项目投标许可证明 开标一览表 报价明细表 商务条款 售后服务承诺 产品及施工质量保证

前    言

某某创业以来，始终传承着“以技术贡献社会”的创业理念，通过高度的伦理观、先进的技术和自主的事业，为解决全球面临的各种社会问题作出积极的贡献。
    某某以领导革新的尖端技术力量，与合作伙伴建立起稳固的信赖关系，以创造富裕生活和更美好的社会为己任——这就是某某“技术”、“信赖”、“信诚”的企业基因。
    面对不断发展的全球环境，感受着中国社会建设日新月异的变化，某某把中国的都市建设事业纳入重要的发展领域。
    作为某某海外最大的合资公司，某某电梯（中国）有限公司凭借广州（总部）、天津、上海3大基地的研发与制造实力，发展覆盖全国各大城市的分支机构和服务网络，创造针对中国市场的营销和服务活动，在“Inspire the Next”的企业理念下，为中国提供安全、舒适、便捷的楼宇交通解决方案。
    时至今日，某某电梯（中国）有限公司已成为中国最大的电梯企业之一，将继续以创造美好都市生活为远景，源源不断为中国都市建设事业注入新的活力。

开标一览表

投标方名称: 某某电梯安装工程有限公司

单位：元

| 序号 | 规格型号 | 层站; 提升高 | 投标单价(元) | 数量 (台) | 本行总价(元) | 供货时间 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1－L2 | HGP-825-CO90 | 11/11/11 28.60m | 212100.00 | 2 | 424200.00 | 90天 | 60天 |
| L3－L4 | HGP-825-CO90 | 11/11/11 29.85m | 215400.00 | 2 | 430800.00 |  |  |
| L5－L13 | HGP-825-CO90 | 12/12/12 31.50m | 221400.00 | 9 | 1992600.00 |  |  |
| L14－L25 | HGP-825-CO90 | 12/12/12 32.50m | 223400.00 | 12 | 2680800.00 |  |  |
| 总 计 | 人民币（大写）：伍佰伍拾贰万捌仟肆佰元整(￥5528400.00) |

签字：                         职务：    总经理

日  期：

报 价 明 细 表

单位：元

| 梯号 | 品牌 | 型号规格 | 提升高度 （m） | 层站门 | 数量 | 单位 | 单台价格明细（元） | 本行合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备价 | 安装费 | 单台总价 |  |  |
| L1－L2 | 某某 | HGP-825-CO90 | 28.60 | 11/11/11 | 2 | 台 | 180100 | 32000 | 212100 | 424200 | 供货：90天 安装：60天 |
| L3－L4 |  | HGP-825-CO90 | 29.85 | 11/11/11 | 2 |  | 183400 | 32000 | 215400 | 430800 |  |
| L5－L13 |  | HGP-825-CO90 | 31.50 | 12/12/12 | 9 |  | 188400 | 33000 | 221400 | 1992600 |  |
| L14－L25 |  | HGP-825-CO90 | 32.50 | 12/12/12 | 12 |  | 190400 | 33000 | 223400 | 2680800 |  |
| 25台 | 合计:人民币（大写）伍佰伍拾贰万捌仟肆佰元整(￥5528400.00) |

注：1、以上价格为某某总部针对该项目25台电梯的整体一次性采购的特批优惠价！

2、设备价为货到工地的价格。

3、安装费含安装费、调试费、吊装搭棚费，以上价格不含政府部门验收费。

4、某某国际原品牌电梯！轿内铭牌、曳引机、控制柜商标铭牌均为某某牌，实际交货与投标文件一致。某某拥有80多年的电梯生产经验，为专业整梯厂！均非贴牌（OEM）生产、绝非拼凑梯！整梯厂与拼梯厂的区别就如同电脑的品牌机与兼容机。

5、根据中国电梯协会官方最新数据统计，2007年上半年只有三家销量超1万台：上海三菱（11328台）、某某中国（11238台）、中奥集团（12240台，八家合计），此三个品牌为中国公认的电梯一线品牌！！

单    位：某某电梯安装工程有限公司

日    期：2008年5月28日

商 务 条 款

一、供货期

双方对一切技术细节确认，在合同签订支付预付款后90天交货至工地现场。设备安装施工期为60天。

二、付款方式

# （一）设备款

1. 买方在合同签订之日起 7 个工作日内支付合同总价的 5％作为定金。

2. 合同签订后，买方通知卖方生产前10日内，支付合同总价的25％作为排产款。

3. 买方在交货期20日前支付合同总价的70％作为提货款.

（二）安装款

- 合同签定后 10 天内买方交付安装款的10%作为定金。

- 安装队进场前 7 天内买方支付安装款的70%。

- 电梯安装完毕经政府部门验收合格后 7 天内买方支付安装款的20%。

某某电梯安装工程有限公司

2008年5月28日

售 后 服 务 承 诺

某某电梯安装工程有限公司向 扬州骏和置业有限公司  郑重承诺： 产品质保期12个月。

1、 卖方所供设备、材料及安装质量保证期为12个月，计算起始时间，从政府部门最终验收合格领取电梯使用许可证开始计算。

2、 在质保期内，30分钟内，派人员赶到故障现场，免费排除故障、修复或更换零部件（排除故障时间一般不超过2小时）。

3、 质保期内，在国家法定假日，如春节、五一、国庆，免费对电梯进行全面检查，确保电梯在节假日期间的正常使用。保期内，每月进行一次维保，每季度进行一次巡检。

4、  卖方免费为买方提供人员培训计划，培训内容详见《免费培训计划表》。

5、 提供免费备品备件，并承诺5年内有偿备品配件不涨价。

某某电梯安装工程有限公司

2008年5月28日

产品及施工质量保证

一、投标的电梯符合中国国家标准：

GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》。

GB10058《电梯技术条件》

GB10060《电梯安装验收规范》

GB/T7025《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

二、卖方向买方提供以下文件资料：

装箱单、产品出厂合格证、机房井道布置图、使用维护说明书、动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明、电气敷线图、部件安装图、安装说明书等资料。

三、卖方保证所供货物与投标货物的一致性。

四、卖方保证所安装的电梯通过政府部门验收，并达到产品设计使用效果。

五、卖方提供的门机、主机、控制柜设计年限满足国标要求。在专业的保养和科学的使用情况下，以上部件使用期限能达20年。

某某电梯安装工程有限公司

2008年5月28日

第Ⅱ部分 技术文件 技术规格 产品简介 部件清单 备品备件一览表 服务配备人员条件 安装计划书 维修保养计划书 免费培训计划表

# 技术规格及功能表

基本技术规格

电  梯  型  号：     HGP-825-CO90

载    重    量：     825kg

层          站：     L1-L4:11/11/11; L5-L25:12/12/12

速          度:      1.5m/s

驱  动  方  式：     32位双电脑控制 交流变频调压调速系统

电          源：     三相交流电源380V，220V,50HZ

控  制  方  式：     单控

制  造  标  准：     GB7588-2003等

井  道  尺  寸：     2000mmx2000mm

机  房  高  度：     L1-L2:2280mm; L3-L4: 2280mm; L5-L8:2800mm；L9-L13:2280mm

L14-L25:2800mm(除L18-L19:2280mm)

机  房  尺  寸：     2000mmx2000mm

机  房  位  置：      顶置

提  升  高  度：      L1-L2:28.60m; L3-L4:29.85m;

L5-L13:31.50m; L14-L25:32.50m

顶  层  高  度：      L1-L2:4500mm; L3-L4:4500mm; L5-L13:5800mm(除L9-L10:4500mm)

L14-L25:5800mm(除L18-L19:4500mm)

底  坑  深  度：      1450mm

轿厢设计

轿          顶：      CS-101G

轿          壁：      发纹不锈钢

轿          门：      发纹不锈钢

门    楣    板：      发纹不锈钢

脚    踏    板：      发纹不锈钢

地          板：      塑料地板胶

门    踏    板：      硬质铝型材

轿 厢 内 尺 寸：      1400mmx1350mm

轿 厢 操 纵 箱：      OPM-A型，树脂型材面板

轿 内 指 层 器：      CI-51A点阵式数显

按          钮：      DL-PO按钮

通  风  系  统：      通过轿顶通风口送风

侯梯厅及出入口设计

开  门  方  式：       中分

开  门  尺  寸：       800mmx2100mm

门          套：       首层发纹不锈钢小门套，其余层喷漆钢板小门套

层  （厅）  门：       首层发纹不锈钢厅门，其余层喷漆钢板厅门

电梯标准功能

1．全集选控制运行功能            2．超载保护功能

3．超载报警功能                  4．超速电气保护功能

5．超速机械保护功能              6．安全触板保护功能

7．门过载保护功能           　　 8．开关门时间超常保护功能

9．开门异常自动选层功能         10．电动机空转保护功能

11．电动机过(载)热保护功能　    12．对讲机通讯功能

13．警铃报警功能                14．故障低速自救运行功能

15．停车在非门区报警功能        16．位置异常自动校正功能

17．停电应急照明功能            18．轿顶检修操作功能

19．轿内检修操作功能            20．机房内检修操作功能

21．无呼自返基站功能　　　　　　22．满载直驶运行功能

23．反向内指令自动消除功能      24．开门时间自动调整功能

25．开门时间自动控制功能        26．运行次数显示功能

27．轿内照明自动控制功能　　　　28．轿内通风自动控制功能

29．故障自动检测功能            30．故障自动存储功能

31．待机定期自检功能            32．层高自测定功能

33．消防迫降功能                34．起动补偿功能

35．门停止运行功能              36．泊梯功能

37  底坑对讲机通讯功能          38 .无效内指令自动消除功能

39. 抱闸动作的双安全检测

有偿选配功能

- 三方通话功能

- 光幕

## 某某小机房电梯——HGP

由某某亚洲开发中心〖（株）某某制作所 都市开发系统集团、Hitachi Elevator Engineering (S) Pte Ltd——某某电梯工程（新加坡）有限公司. 和某某电梯（中国）有限公司共同携手组建〗，运用最先进的永磁无齿主机和高集成度的控制技术，研发出高性能、安全环保的小机房电梯——HGP（HITACHI GEARLESS PASSENGER）

HGP电梯在采用智能高效化的控制系统外，还采用了小型化曳引机以及控制柜薄型化设计，令电梯的机房更小、布置更紧凑，是新一代的小机房电梯。

一、节省空间设计

1.小型化永磁无齿同步曳引机

■ 在曳引机方面，HGP电梯采用了小型化的永磁无齿同步曳引机，比其它永磁无齿同步曳引机所占的空间都要小，其体积比其它曳引机的体积最多可节省70%以上的空间；其中HGP电梯所采用的曳引机的高度，比其它永磁无齿同步曳引机的高度最多可降低25%以上。

■ 一般情况下电机极数越多，工艺要求越高，工艺越复杂。目前许多永磁无齿同步曳引机的电机（包括其它电梯厂家所采用的）极数只有20极或24极，而HGP电梯所采用的曳引机电机极数高达40极，充分体现了某某电梯的技术先进性。

2.薄型化设计的控制柜

除了采用小型化的曳引机外，HGP电梯还采用了薄型化设计的控制柜，不仅在控制柜的厚度方面采用了薄型化设计，而且还在控制柜的维护方面采用了单面化设计，从而大大节省了控制柜在机房所占的空间。

3.与井道面积相同的小机房设计

■ 由于HGP电梯采用了小型化的永磁无齿同步曳引机以及薄形化、单面化的控制柜设计，从而最大限度地减少了机房占用空间，可充分利用井道上方的空间。

■ 采用小机房设计，机房尺寸与井道尺寸相同，其机房尺寸更比其它普通电梯机房的尺寸最多可节省58%以上的土建面积（以单台电梯机房计算），大大方便土建布局，有效地提高了大楼建筑面积的使用率，为客户提供更自由的可用空间。

■ 机房高度只需2000mm即可，比普通电梯机房的机房高度减少了20%以上，真正节省了大楼的建筑成本。

二、节能环保设计

1.节能高效的曳引机

■ 控制精度高

一般情况下，永磁同步电机的极数越大，磁极位置的确定就越准确。HGP电梯采用40极的永磁同步电机，因此当电梯上电起动时，比其它采用20极或24极永磁同步电机的电梯能更准确地确定磁极位置，从而大大提高了电梯的控制精度。

■ 耗电量小

HGP电梯的无齿轮曳引机采用了体积小、性能高、控制稳定的交流永磁同步电机。与其它普通电梯相比，HGP电梯可节省20~30%电能，从而使电梯更加节能、更加环保。

■ 低温升

HGP电梯的永磁同步电机采用IPM结构，可靠性较高，对磁钢的保护和耐久性较好。同时在温度方面采取了有效的控制设计，令电机温升大大低于其它永磁同步电机的温升，电机使用寿命大大延长，同时也避免了电梯因为电机过热而出现故障，提高了电梯的安全性。

■ 维保成本低

HGP电梯的无齿轮曳引机无需机械减速机构，由电机直接驱动电梯运行，使无齿轮曳引机的机械结构变得非常简单。因此，不再需要复杂的润滑系统，彻底解决了漏油的烦恼；另外，由于电机寿命长、长时间免维护，从而令HGP电梯的维保费用大大降低。

■ 环保

由于免除了齿轮减速结构，也就没有齿轮箱的噪声和相应的机械振动，从而使整个电梯系

统大大降低，减少对环境的噪音污染；同时，由于彻底解决了主机漏油的烦恼，从而彻底解除了油污对环境的污染，更显HGP电梯的环保理念。

三、高性能的控制系统（运用某某核电安全技术的多微机控制系统）

1.控制系统

控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化设计。采用模块化全电脑控制，集成度高、运算速度快、响应时间短、出错率低，整个电梯系统更加简化可靠；避免了各信号分别处理而造成的通信繁忙、故障频繁等情况，也便于电梯功能的扩展。

逻辑控制系统由32位主微机担当，不但令控制速度更快，而且还大大提高了控制性能，犹如大脑对身体的控制般自然、紧密、可靠。

变频系统采用新型、高性能的DSP双微机，分别负责位置控制及电机控制，使逆变器的输出电压波形媲美正弦波。同时配置了高效智能具有自保护功能IPM变频功率模块，使处理速度、控制精度及可靠性得到了极大提高。

由于逻辑控制与变频驱动的整合设计，采用多微机系统，实现相互监控功能。电子板的I/O及抗干扰方面是完全按照变频系统的开发、检测标准进行设计，确保控制系统的抗干扰性能达到变频器的同等标准。

2.变频门机

HGP电梯采用16位微机控制的变频门机（无连杆齿形带传动的交流变频门机系统），采用具有自学习、自保护功能的IPM变频功率模块，从而提高了开关门速度和力度的最优化。

3.网络智能化传输系统

HGP电梯采用网络智能传输系统，使接线及布线更简化，最大限度避免了因某一环节的故障而影响整个控制系统。

HGP电梯整个网络智能传输系统由主控制系统、轿厢通讯系统及每层通讯系统组成智能化的网络传输系统，其中主控制系统特别为通讯设置专用的通讯微机，网络传输系统的主要通讯处理在主控制系统中完成后，再通过智能化网络与轿厢通讯系统及每层通讯系统进行通讯。

4.智能化群控模式

FI（Flexible Intelligence）群控管理系统，对3台以上电梯进行高效的群管理，其基本功能主要着眼于缩短侯梯时间和乘梯时间，通过厅外召唤的应答分配，使系统实现完善的运行管理。本系统有结构简洁，控制可靠等优点。可实现3或4台电梯的群控管理。并且采用高效动态智能群管理控制模式：先发控制、特征控制、分散控制、不停止控制、上下班控制、动态分区控制等模式。

四、全方位人性化设计

1.周全的系统保护

变频系统特别设有多项保护功能，如：可设定电子热继电器的热时间常数，以适应于各种规格的电动机；输入缺相保护功能，可防止电源缺相而损坏变频器，更显HGP电梯的人性化。

2. 精确的运行距离控制

变频系统采用距离原则确定速度曲线，可根据不同状态对电梯速度进行控制，进一步提高电梯的运行效率。另一方面，系统还增加了位置控制的零速锁定控制，配合位置同步控制及高精度的速度控制，保证了电梯平滑地加速或减速，使平层精度更加准确、运行更加稳定。

3.新增的保护措施

■ 系统增加了多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测，进一步确保了电梯的可靠运行

4.合理的功能扩展

控制系统预留了大量空间及通讯接口，以应对不同的功能要求，极大的存储空间及优越的运算速度，为功能扩展提供了极大的支持，同时采用patch扩展形式，可灵活、方便地应对不

同功能的扩展。

5.乘坐舒适

HGP电梯具有抑制负载振动控制，可适应不同的载重量，从而在电梯运行过程中增加了乘坐舒适感。同时加强了位置控制的零速锁定控制，以保证电梯平滑地加速或减速，使平层精度更加准确、乘坐更舒适。

6.宽电压适应范围

根据国标要求系统电压波动范围为±7%内，而HGP电梯系统适用电压范围得到提升，可达额定电压的±10%，即在342V～418V范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V，特别适合中国的实际情况。

7.缆线化设计

■ HGP电梯采用缆线化设计，井道内的电线以及控制电缆均根据每台电梯的实际情况在电梯发货前制作完毕，无论从电缆的制作条件、制作严密性以及整体的工作效率均有所提高，同时从设计到制作一气呵成，再配合HGP电梯的网络智能传输系统，令HGP电梯能精确无误地传输每个信号，从而大大提高HGP电梯的安全性。

■ HGP电梯井道布线采用缆线化设计，与传统的线槽敷设的布线工艺相比，避免了在安装接线时出现放错线、接错线、或由此而导致的烧毁电子板的情况。

■ 采用缆线化设计后，井道内电线及控制电缆，安装时只需将其固定在井道内并连接好即可，从而提高了电梯安装效率、缩短了安装周期、降低了安装成本。

五、美观大方的轿厢装饰

1.时尚的显示系统

HGP电梯轿厢内以及厅外层楼指示器均使用点阵式楼层数字显示系统，更加清晰细致、更加贴近时代潮流。

2.新颖的轿厢装饰

HGP电梯采用新型轿厢装饰，清新淡雅的轿厢、细致明亮的轿顶、和流畅自然的通风系统、紧贴时代潮流的显示系统，给人眼前一亮、高雅大方的感觉。

# HGP电梯具有节省空间、节能高效、安全可靠、平稳舒适、适用性强等优点，配以新颖、现代的个性化轿厢装饰，给乘客以高贵、舒适的乘坐感受，是大厦小机房乘客电梯的理想选择。

备品备件一览表

1、常用备件清单

| 序号 | 部件名称 | 型号 | 图号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门电动机炭刷 |  |  | 2对 | 25 | 50 | B YP通用 |
| 2 | 门滑块 |  |  | 20件 | 3 | 60 | A YP通用 |
| 3 | 厅门锁 |  |  | 2把 | 140 | 280 | B |
| 4 | 按钮开关 | MS327 |  | 5个 | 30 | 150 | A |
| 5 | 电子板SDC |  | 32247533-A | 1件 | 3798 | 3789 | B |
| 6 | 电子板FIO |  | 32248705-A | 1件 | 4679 | 4679 | B |
| 7 | 电子板ACR |  | 33156276-A | 1件 | 1763 | 1763 | C |
| 8 | 电子板BDC |  | 33156279-A | 1件 | 3513 | 3513 | B |
| 9 | 霍尔互感器 | NNC20CA ICOAT/ 4V | 33258838-A | 3个 | 267 | 801 | C |
| 10 | 主晶体管 | QM200DY-H | 32234980-A | 3件 | 519 | 1557 | B |
| 11 | 主晶体管 | QM300DY-H | 32234981-A | 3件 | 756 | 2268 | B |
| 12 | 位置感应器 | RM-YA3 | 32218339-A | 1个 | 517 | 517 | B |
| 13 | 筒形保险丝 | 5A |  | 10个 | 9 | 90 | A |
| 14 | 筒形保险丝 | 10A |  | 10个 | 9 | 90 | A |
| 15 | 安全触板电缆 |  |  | 14米 | 30.5元/M | 427 | B |
| 16 | 轿厢导靴靴衬 | 13K |  | 8只 | 5 | 40 | A YP通用 |
| 17 | 轿厢导靴靴衬 | 8K |  | 8只 | 4 | 32 | A YP通用 |
| 18 | 对重用尼龙导靴 |  |  | 4只 | 25 | 100 | B |
| 19 | 急停开关 | LAY3 |  | 5个 | 27 | 135 | A YP通用 |
| 20 | 轿顶检修开关 |  |  | 2个 | 30 | 60 | A YP通用 |
| 21 | 安全触板开关 | LX31 |  | 5只 | 12 | 60 | A |
| 22 | 微动开关 | 215GQ-B |  | 2只 | 10 | 20 | B ORS超载 |
| 23 | 线绕电阻RSH | 100Ω30w | 3C421708-G | 2只 | 20 | 40 | B |
| 24 | 炭触头 |  |  | 2个 | 100 | 200 | B 15B用 |
| 25 | 极限开关 | LT-PS | 32217763-B | 2个 | 276 | 552 | B |
| 26 | 缓冲器动作开关（插入式） |  |  | 2个 | 10 | 20 | A YP通用 |
| 27 | 厅门钢丝绳 | OP-900 |  | 2条 | 50 | 100 | B |
| 28 | 厅门钢丝绳 | OP-800 |  | 2条 | 50 | 100 | B |
| 29 | 轿门钢丝绳 | OP-900 |  | 2条 | 71.8 | 143.6 | B |
| 30 | 轿门钢丝绳 | OP-800 |  | 2条 | 71.8 | 143.6 | B |
| 31 | 凸轮开关 | KB-A | 32098099-A | 2只 | 50 | 100 | B |
| 32 | 继电器MS | 48V |  | 1只 | 167 | 167 | C |

A、常有故障    B、时有故障   C、小有故障

备件、工具清单

免费备品配件

| 序 号 | 备品配件 | 型号规格 | 品牌、产地、制造商全称 | 数量 台 | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |  |
| 垂直电梯 | 蜗轮蜗杆油 | 无 | 某某大石工场 | 1桶 | 已含 | 无 |
|  | 门滑块 |  |  | 4个 |  |  |
|  | 导轨靴 |  |  |  |  |  |
|  | 保险丝 |  |  | 6条 |  |  |

说明：1、以上备品备件为单台电梯配有；

2、以上备品备件在电梯移交用户使用时一并提供；

3、以上备品备件价格已包含在总价中；

有偿常用备件清单（承诺五年内备件不涨价）

| 序号 | 部件名称 | 型号 | 图号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门电动机炭刷 |  |  | 2对 | 9.88 |
| 2 | 门滑块 |  |  | 20件 | 13.4 |
| 3 | 厅门锁 |  |  | 2把 | 23.2 |
| 4 | 按钮开关 | DL-PO2 |  | 5个 | 57.2 |
| 5 | 电子板RIO |  |  | 1件 | 3769 |
| 6 | 电子板FIO |  | 32248705-A | 1件 | 8595 |
| 7 | 电子板DMC |  | 33156276-A | 1件 | 2990 |
| 8 | 电子板BDC |  | 33156279-A | 1件 | 7691.9 |
| 9 | 电子板DMD |  |  | 1件 | 4601 |
| 10 | 霍尔互感器 | NNC20CA ICOAT/ 4V | 33258838-A | 3个 | 1354.2 |
| 11 | 位置感应器 | RM-YA3 | 32218339-A | 1个 | 638.8 |
| 12 | 主门锁 |  |  | 1个 | 346.2 |
| 13 | 筒形保险丝 | 5A |  | 10个 | 18.08 |
| 14 | 筒形保险丝 | 10A |  | 10个 | 18.08 |
| 15 | 轿厢导靴靴衬 | 13K |  | 8只 | 16.46 |
| 16 | 轿厢导靴靴衬 | 8K |  | 8只 | 14.45 |
| 17 | 对重用尼龙导靴 |  |  | 4只 | 52.8 |
| 18 | 急停开关 | LAY3 |  | 5个 | 67.5 |
| 19 | 轿顶检修开关 |  |  | 2个 | 128.3 |
| 20 | 安全触板开关 | LX31 |  | 5只 | 97.99 |
| 21 | 微动开关 | Z15GQ-B |  | 2只 | 158.75 |
| 22 | 线绕电阻RSH | 100Ω30w | 3C421708-G | 2只 | 587 |
| 23 | 极限开关 | LX-22 | 32217763-B | 2个 | 94.95 |
| 24 | 缓冲器动作开关 |  |  | 2个 | 152.26 |
| 25 | 厅门钢丝绳 | OP-900 |  | 2条 | 98.96 |
| 26 | 厅门钢丝绳 | OP-800 |  | 2条 | 81.12 |
| 27 | 凸轮开关 | TKB-1A | 32098099-A | 2只 | 144.78 |
| 28 | 继电器MS | 24V |  | 1只 | 232.35 |
| 29 | 涨绳轮开关 |  |  | 2个 | 495.38 |
| 30 | 拉力弹簧 | OP=800 |  | 1个 | 61 |
| 31 | 拉力弹簧 | OP=900 |  | 1个 | 77.6 |
| 32 | 门锁弹簧连座 |  |  | 1个 | 14.78 |

以上价格为材料费用。

电梯安装维修、检测专用工具清单（为安装队专用，买方无需购买，价格不含）

| 序号 | 工具名称 | 型号 | 数量 | 序号 | 工具名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条式水平仪 | 150mm | 1 | 21 | 丝板 |  | 2 |
| 2 | 手提钻 | 13mm | 1 | 22 | 丝攻 | 5.8mm | 各4 |
| 3 | 手电钻 | 6mm | 1 | 23 | 不锈钢钻咀 | 4.2/7.2 | 各4 |
| 4 | 手提焊机 |  | 1 | 24 | 钻咀 | 13 | 2 |
| 5 | 界机 |  | 1 | 25 | 锯条 |  | 4 |
| 6 | 紫铜锤 |  | 2 | 26 | 手锤 | 2.5磅 | 2 |
| 7 | 十字批 | 2,3,4寸 | 6 | 27 | 手锯 |  | 2 |
| 8 | 呆板手 | 8-30 | 各2 | 28 | 电筒 |  | 2 |
| 9 | 梅花板手 | 17，19 | 各2 | 29 | 电池 | 5号 | 4 |
| 10 | 直身套筒 | 10，13 | 各2 | 30 | 小组合工具 |  | 1套 |
| 11 | ●万用表 |  | 1 | 31 | 导轨创 |  | 2把 |
| 12 | ●压线钳 |  | 1 | 32 | 油漆扫 |  | 2把 |
| 13 | ●开线钳 |  | 1 | 33 | 变压器 | 36伏 | 1 |
| 14 | ●大胶钳 |  | 1 | 34 | 线锤 |  | 2 |
| 15 | ●尖嘴钳 |  | 1 | 35 | 直钢尺 | 1米 | 2 |
| 16 | 活动板手 | 12寸 | 1 | 36 | 卷尺 | 5.5米 | 1 |
| 17 | ●塞尺 |  | 1 | 37 | 钢板 | L=600 | 1 |
| 18 | 一字批 | 3，4寸 | 各2 | 38 | 弹簧称 |  | 1 |
| 19 | 扁锉 |  | 2 | 39 | 皮尺 | 30米 | 1 |
| 20 | 园锉 |  | 2 | 40 | ●力板板手 |  | 1 |

注： “●”符号为扶梯安装专用工具。

服务配备人员条件

项目部架构

一）总体架构

二）架构介绍

表一：项目总监

| 1、一般情况 |
| --- |
| 全名 | 叶伟明 | 年龄 | 34岁 | 性别 | 男 |
| 所在单 位全称 | 某某电梯（中国）有限公司 | 服务 时间 | 16年 | 联系方式 | 13951783301 |
| 介绍：广州总部外派到江苏负责整个工程事宜。 |
| 2、经历 |
| 序号 | 负责过的工程（类型和金额） | 该项目中任职 | 备注 |
| 1 | 广州国际会议展览中心扶梯工程（3960.1万元） | 安装项目副经理 | 广州外派到江苏负责整个工程。 |
| 2 | 合生创展骏景南园18台电梯工程（1228万元） | 安装项目副经理 |  |
| 3 | 广州白云国际机场24台自动步道和63台自动扶梯安装工程（3140.422万元） | 安装项目副经理 |  |

表二：商务组

| 1、一般情况 |
| --- |
| 全名 | 张立权 | 年龄 | 29岁 | 性别 | 男 |
| 所在单 位全称 | 某某电梯（中国）有限公司江苏分公司 | 服务 时间 | 4年 | 联系方式 | 13390911860 |
| 介绍：为江苏分公司南京市场销售负责人。 |
| 2、经历 |
| 年份 | 负责过的工程（类型和金额） | 该项目中任职 | 备注 |
| 1 | 南京军区南京总医院（18台、760万） | 商务谈判 |  |
| 2 | 南京国际商城（58台、1900万） | 商务谈判 |  |
| 3 | 苏州易通（39台、1200万） | 商务谈判 |  |

表二：技术组

| 1、一般情况 |
| --- |
| 全名 | 李念亲 | 年龄 | 26岁 | 性别 | 女 |
| 所在单 位全称 | 某某电梯（中国）有限公司江苏分公司 | 服务 时间 | 4年 | 联系方式 | 13357816253 |
| 介绍：江苏分公司营业技术、图纸设计负责人。 |
| 2、经历 |
| 序号 | 负责过的工程 | 该项目中任职 | 备注 |
| 1 | 南京万科金色家园（48台） | 电梯土建图纸设计 |  |
| 2 | 南京天空之都（35层、3.5m/s） | 电梯土建图纸设计 |  |
| 3 | 紫鑫中华广场（72台） | 电梯土建图纸设计 |  |

表三：工程组

| 1、一般情况 |
| --- |
| 全名 | 陈剑 | 年龄 | 26岁 | 性别 | 男 |
| 所在单 位全称 | 某某电梯（中国）有限公司江苏分公司 | 服务 时间 | 4年 | 联系方式 | 13390915308 |
| 介绍：为江苏分公司安装部负责人。 |
| 2、经历 |
| 年份 | 负责过的工程（类型和金额） | 该项目中任职 | 备注 |
| 1 | 南京万科金色家园（48台） | 项目经理 | 江苏司安装科负责人。负责协调处理现场事宜。 |
| 2 | 南京紫鑫中华广场（72台） | 项目经理 |  |
| 3 | 江南青年城（28台） | 项目经理 |  |

表四：调试组

| 1、一般情况 |
| --- |
| 全名 | 陈建伟 | 年龄 | 33 | 性别 | 男 |
| 所在单 位全称 | 某某电梯（中国）有限公司江苏分公司 | 服务 时间 | 10年 | 联系方式 | 13914740576 |
| 介绍：为广州总部外派到江苏的调试技术总监。 |
| 2、经历 |
| 序号 | 负责过的工程（类型和金额） | 该项目中任职 | 备注 |
| 1 | 上海南证大厦(HVF、20台、40层) | 现场技术总监 | 广州外派到江苏负责整个工程。 |
| 2 | 广州市场大厦（HVF/NPX、18台） | 现场调试 |  |
| 3 | 广州星汇园（NPX、30台） | 现场技术总监 |  |

表五： 维保组

| 1、一般情况 |
| --- |
| 全名 | 龚永候 | 年龄 | 26岁 | 性别 | 男 |
| 所在单 位全称 | 某某电梯（中国）有限公司江苏分公司 | 服务 时间 | 5年 | 联系方式 | 13913838526 |
| 介绍：江苏分公司维保总负责人。 |
| 2、经历 |
| 序号 | 负责过的工程（类型和金额） | 该项目中任职 | 备注 |
| 1 | 南京万科金色家园（48台） | 维保 |  |
| 2 | 创新滨江广场（21台） | 维保 |  |
| 3 | 苏州易通（39台） | 维保总监 |  |

表五： 品质组

| 1、一般情况 |
| --- |
| 全名 | 顾红照 | 年龄 | 26岁 | 性别 | 男 |
| 所在单 位全称 | 某某电梯（中国）有限公司江苏分公司 | 服务 时间 | 4年 | 联系方式 | 13601454747 |
| 介绍：江苏分公司品质科负责人。 |
| 2、经历 |
| 序号 | 负责过的工程（类型和金额） | 该项目中任职 | 备注 |
| 1 | 南京万科金色家园（48台） | 安装质量监察 |  |
| 2 | 创新滨江广场（21台） | 安装质量监察 |  |
| 3 | 苏州易通（39台） | 安装质量监察 |  |

第Ⅲ部分 资格证明文件 状况简表 营业执照及许可证 资质文件集 业绩表

某某电梯（中国）有限公司状况简表

| 1 | 公司名称 | 某某电梯（中国）有限公司 曾用名：广州某某电梯有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 与母厂的关系 | 为某某电梯在中国的唯一制造商 |
| 3 | 公司所在地 | 总部：中国广州 生产基地：广州、上海、天津 |
| 4 | 公司成立年 | 1996年 |
| 5 | 公司现注册资金 | 6488万美元，总投资额9000万美元 |
| 6 | 投资生产电梯年 | 某某电梯拥有80多年的电梯生产经验 |
| 7 | 现年产量 | 3.5万台 |
| 8 | 近年销售业绩（官方数据） | 05年产量突破2万台；06年销量超21600台，位居中国销量第一！ |
| 9 | 电梯品牌 | (某某牌) |
| 10 | 在国内电梯中所处档次 | 中国三大电梯国际知名品牌之一 |
| 11 | 历年江苏地区销量 | 04年：1127台 05年：1409台 06年：2100台 销量连续两年位居同行业江苏首位 |
| 12 | 扬州07年销售业绩 | 108台，均为扬州地标性建筑 |
| 13 | 驻江苏分支机构 | 名称：某某电梯（中国）有限公司江苏分公司 |
|  |  | 电话： |
| 14 | 驻扬州售后服务中心 | 名称：某某电梯安装工程有限公司 |
|  |  | 地址： |
|  |  | 电话： |
| 15 | 扬州经销商 | 名称：某某电梯安装工程有限公司 |
|  |  | 电话： |
| 16 | 企业性质 | 中外合资，日本某某70％控股 |
| 17 | 生产的电梯种类 | 全类型 |
| 18 | 扬州部分工程项目 | 项目 | 项目 |
|  |  | 扬州虎豹远锦国际大酒店 扬州公元国际大厦 扬州奥都花城一期, 二期 扬州金天城大厦 扬州双子星国际广场 扬州扬子江佳竹苑 扬州南方协和医院 扬州江都上城国际 扬州和美第 扬州大洋造船有限公司 扬州金茂广场 扬州安厦联合广场 | 扬州工业职业技术学院 扬州华远置业有限公司 扬州力德冶金工程有限公司 江苏高邮仁寿房地产开发有限公司 高邮西尔特橡胶有限公司 扬州市第一人民医院 扬州吉利来科技有限公司 扬州中学西校区 麒杰运动服饰(扬州)有限公司 高邮市华泰房地产开发有限公司 高邮陆宇房地产开发有限公司 等 |

注：根据中国电梯协会官方最新数据统计，2007年上半年只有三家销量超1万台：上海三菱（11328台）、某某中国（11238台）、中奥集团（12240台，含参股公司），此三个品牌为中国公认的电梯一线品牌！！

# Text boxes

项目总监：叶伟明

品质组

维保组

调试组

工程组

技术组

商务组

顾红照

龚永候

陈建伟

陈剑

李念亲

张立权