地下水位监测孔施工方案

天津港场地监测井施工方案

地下水位监测孔施工方案如下：

现场实地踏勘→施工前测量放点→设备转场运输→就位准备→钻孔→测量孔深→安装监测井管→投料及回填灌浆→孔口保护墩浇注及保护罩安装→编号喷涂。

1现场实地踏勘

使用测量设备对设计图纸中的地下水位监测孔位置进行实地踏勘，观察各相关地下水位监测孔是否位于不便于施工的位置，编制初步踏勘报告，邀请业主、设计和监理现场查看，对于不便施工的地下水位监测孔位置进行调整和处理。 2施工前测量放点

完成现场实地踏勘后，采用工程联系单的方式将踏勘、调整后的地下水位监测孔位置上报。待业主、监理、设计批复认可后，将在进行地下水位监测孔位置放点，为接下来的施工提供点位位置。

3设备转场运输

将机械设备转移至相应点位，并做好准备工作。

4钻孔

待准备完毕后，即可进行钻孔工作，钻进至设计孔底高程为止。开孔钻进必须加强护孔和防斜措施，放置孔口他先和确保钻孔垂直。在松散覆盖层钻孔过程中，需采取措施处理覆盖层坍孔的问题。

5测量孔深

使用钻机测量孔深。测深时由监理现场签认钻孔深度。

6安装监测井管

用钻机将配好的监测井管下入钻孔中。下管时由监理现场签认井管长度。 7投料及回填灌浆

监测井管安装完毕后，即可在钻孔及钢管之间的缝隙中投入石英砂和膨润土，最后用水泥砂浆将缝隙灌满抹平。

8孔口保护墩浇注及保护罩安装

按照设计图纸在地下水位监测孔孔口立模浇注孔口保护墩，并安装孔口保护罩。

9编号喷涂

待孔口保护墩终凝后，在保护墩上喷涂地下水位监测孔编号。

二、工作范围及防护装备

北扩2区：工作服，长衣长裤，防毒面具，眼罩，安全鞋

核心区、南扩区：防护服，防毒面具，眼罩，安全鞋

三、安全工作

1、每天进厂区前进行安全教育，检查安全防护装备是否齐全；

2、每天进出现场进行签到，保证工人安全进出，不掉队；

3、时刻进行安全检查，保护工人安全作业。